生物基材料制品城市应用示范项目

设备采购招标书

项目名称：    生物基材料制品城市应用示范

设备名称：    双螺杆片材成型机改造

招标编号：HC20160305

招 标 人：深圳市虹彩新材料科技有限公司

招标时间：2016年3月10日

深圳市虹彩新材料科技有限公司设备改造招标总则

深圳市虹彩新材料科技有限公司（招标方）就 双螺杆片材成型机改造 项目对国内从事相关专业的公司进行邀请招标。邀请您单位按要求提供有关信息参加设备改造招标。

1、项目概况

（1）项目名称： 生物基材料制品城市应用示范

（2）项目地点： 深圳市虹彩新材料科技有限公司厂房

（3）项目内容：    见技术文件

（4）项目范围：    见技术文件

2、投标文件内容

（1）请简介贵公司的基本情况并提供有效资质证明

公司营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证：属于分公司或代理商或办事处性质的还须附总公司或总部的委托授权书。

（2）投标方应在本总则基础上，对附件中的各项要求作出详尽的整体应答(包括系统解决方案及其对应的具体设备的单项价和总报价)，并保证在本项目中标执行期内，有现货供应。

（3）招标方发出的标书附表内容，投标方不得有任何改动。如果投标方对其中内容有其它更好的建设性意见或方案，可另做方案并报价，并请注明建议方案的特点，供招标方参考。但必须在开标前向招标方作出口头申明并同时交书面资料，专家评标时，建议方案将与原投标方案同等对待。

（5）售后服务承诺(包括产品保修期限、零配件供应及保证措施等)。

（6）投标方须按投标函附件的要求完成相关的投标文件。

（7）投标人须编制1份投标文件，投标文件不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标单位指示进行的。如果是投标单位必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖法人单位公章和法定代表人或委托代表人印章。

（8）投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少2日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位具有同等约束作用，投标单位在编制投标文件时应将补充通知内容考虑进去。

3、招标书发放

（1）发招标书时间：2016年3月10日；

（2）发招标书方式：公司网站

（3）投标截止时间：2016年3月14日上午09:00

（4）投标地点：深圳市虹彩新材料科技有限公司2楼会议室，（Tel:0755-33185188）

（5）、开标时间地点：2016年3月15日上午09:00，在深圳市虹彩新材料科技有限公司2楼会议室。请参与投标方准时派员出席，每一投标单位限3名以内代表参加，投标单位法定代表人或法人委托代表人必须参加，否则该投标单位所投标将视为废标。开标时，要求给出一次性报价。允许各投标人有五至十分钟的口头补充表述(也可以放弃)。招标人在招标文件规定的时间、地点进行开标。

4、有关费用：

无费用。

5、交货要求及付款方式

（1）交货时间：合同签订后40日内交货到深圳市虹彩新材料科技有限公司厂房。

（2）运输方式：由供货商负责。

（3）本项目付款方式为分期付款，第一期，合同签订后付30%，第二期，货到安装调试、验收合格后十个工作日内支付总额的70%。

（4）运杂费：由供货商负责。

6、投标标书作废条款：

（1）投标者在投标和评标期间有企图影响招标结果等不公平竞争行为的.

（2）未按招标文件要求加盖投标方公章的标书。

（3）对招标文件内容作擅自改动的。

（4）在规定的交标截至时间未能交标或开标时间未准时到者。

（5）最低报价大大高于市场平均价格的。

（6）参与投标者数量不足以产生有效竞争的。

（7）投标者在投标过程中向招标方提供虚假证明材料的。

7、评标原则及评标方法：

（1）招标方承诺评标工作由招标方依法组织有关评标专家组建的评标委员会进行，本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，以充分保证各投标商的合法利益。

（2）评标中采用综合评估法。主要评定内容有：

a.对投标人的技术方案评价与比较；

b.对投标人技术力量、设施条件评价；

c.对投标报价、技术、经济风险的分析，即通常意义上的“性价比”；

d.需要进一步协商的问题及协商应达到的要求；

e.对满足评标标准的投标人的投标进行排序。

通过对以上内容的综合评估，评审和比较投标文件能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准，经评审小组投票表决，确定中标候选人。

（3）评标结果出来后，招标方在5个工作日内向中标人发出《中标通知书》，并将中标结果正式通知各投标方。

（4）招标方正式通知中标者后，双方在5个工作日内招标单位与中标单位在规定的时间和地点，根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，依据本次招、投标文件及其附件中的有关内容，正式签订合同。

8、其它说明：

（1）请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如投标人编制的投标文件不能满足本招标书的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或被视为无效标书。

（2）各投标方请仔细阅读本标书，它们包含了即将写进合同之中的大部分条款，一旦投标方正式投标，即被视为已对招标方做出了具有法律效力的相关承诺，除非不可抗拒因素不得随意更改。

（3）对恶意投标、中标后不按合同要求保证供货的厂商家，招标方保留通报批评、索赔、罚款和停止全部产品的供货资格的行为。

招标单位：深圳市虹彩新材料科技有限公司(公章)

2016-3-10

投标函附件1

投  标  书

深圳市虹彩新材料科技有限公司：

我单位全面研究了深圳市虹彩新材料科技有限公司双螺杆造粒机、片材成型机改造招标文件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

现递交我单位投标文件1份。

我们完全同意评标委员会和招标人按综合得分的高低，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意投标文件规定的投标截止时间。

如果我单位中标，我们完全同意招标单位拟定的设备价款结算和拨付方式，同意将我单位的承诺报价及所有内容作为结算的依据。

我单位的投标设备清单总报价为：            元

投标单位：(盖章)

投标单位法定代表人：(签字和盖章)

委托代理人：

日  期：

投标函附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

法定地址：

姓名                    性别                 职务

身份证号（附身份证正反面复印件）

设备招标的投标、合同谈判、签署等一切相关事宜，以及上述设备的交货、安装验收、保修等相关事宜由上述法定代表人全权处理。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日  期：

投标函附件3

授权委托书

本授权委托声明：         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           (受托单位名称)的          (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加设备的投标活动。

代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的—切事物，本法定代表人予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

身份证（附身份证正反面复印件）：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

被委托人：

日    期：

招标设备文件

双螺杆造粒机、片材成型机改造等技术条件指标要求

| 序号 | 改造部分 | 型号规格 | 数量 | 计量 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷线改为水下环切 | 500KG/H | 1 | 套 |  |
| 2 | 三辊压光机组+牵引部分 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 直线导轨 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 模头连接器 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 片材模头 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 熔体泵 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 精准送料+喂料系统 |  | 4 | 套 |  |
| 8 | 在线破碎系统 | 400型 | 4 | 套 |  |
| 9 | 电机轴承 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 片材收卷 | 1T | 2 | 套 |  |
| 11 | 双螺杆螺纹元件 | 75型 | 5 | 套 |  |
| 3 | 破碎机 | Φ55-1000 | 1 | 套 |  |

1、风冷线改为水下环切

过度及换网器、开车阀、模头(含磁感应加热线圈)	、切粒机、脱水机、液压站、电柜(西门子PLC, 台达触摸屏, 英威腾变频器, 施耐德低压电器)、水系统、压力传感器（带变送器）、温度传感器采用合资丹尼斯克、热电偶：南京乐润。

要求：

1.1过度及换网器装置材质为38CrMoAl、直径为￠112；

熔体通道：Φ30mm、加热器：5Kｗ、液压泵功率：5.5Kｗ;380VAC;50HZ、电磁换向阀驱动电压:220VAC、液压站工作极限压力:16MPa、液压站油箱容积:40L、模头易装拆式模芯设计、材质：特殊硬质合金、模孔:¢2.8*24个、模头加热：采用电磁感应加热； 口模加热：采用电磁感应加热、切割室：全不锈钢桶型结构、一体式熔体温度压力显示：0～25MPa，0～350℃，循环水系统：快装式304不锈钢管路，配置快速装拆接头，管道直径￠76, 配有水旁路排水阀。水泵：4.0KW，不锈钢水泵，广一水泵。

2.2 除屑装置：内置框式除屑装置，间隙人工操作，不锈钢材料，TS-500型脱水机：一体化立式焊接结构，304不锈钢材质，配有不锈钢除湿风机，不锈钢转鼓，易清式不锈钢滤网，配有不锈钢捕块器。干燥能力： ≥500Kg/ｈ，驱动功率：5.5Kｗ。

2.3电控系统：标准立柜集中控制、西门子S7-200可程控制器控制及10.4寸台达触摸屏操作、变频器采用英威腾、低压电器采用施耐德、压力传感器采用合资美国丹尼斯克合资品牌、切粒系统总功率：50Kｗ。

2、静音破碎机

生产能力：500-600kg/h，机体采用全钢板一体化，所有钢材均使用高强度材料，整机外观采用钢板全封闭设计，内置耐温隔音材料，噪音低、符合环保。

进料斗采用双层隔音制作，内层为不锈钢板，外层为高强度钢板，中间为耐温隔音材料，与原料接触无污染，噪音低。

料斗及筛托闭合方式配备气缸或液压启动方式，进料口安装双层挡料帘，使材料在被粉碎时不会飞溅出来。

3、双层片材机改造

3.1三辊压光机组+牵引部分

对已有双层片材机底部增加10套万向轮（或精准导轨）组件（通过调试后最准确定），万向轮通过螺栓固定在片材机底部且与支撑座等高，若片材机单层使用，则通过万向轮旋转，片材机与三辊压光机、冷却、收卷装置排成直线，万向轮或精准导轨采用高强度高制备，通过设定轨道，准确定位并确保精度误差≤1cm；片材机通过连接器与模头链接，类同其他片材机一样正常生产，现有双层片材机模头增加堵块，防止移除连接器造成模头漏料。

精准导轨或10套万向轮组建（每排各五组）； 一套。

连接器； 一套。

3.2片材模头

一件；自动调节模头。

3.3收卷装置

配一吨收卷装置；两套。片材收卷装置采用德国系统，一吨重全自动收卷，配自动恒张力（进口系统）。

3.4线破碎系统

需求：四套，型号：400型。

牵引主轴采用高强度无缝钢管精密加工。

送料风机部分： 送料风机底座由国标角铁焊接；风机外壳及叶片采用不锈钢；

粉碎机部分：刀具硬度高、韧性好、耐磨性强；机体采用优质钢板焊接；机架采用国标槽钢焊接；刀架采用空心式结构。

粉碎原料的厚度范围为0.5-3mm。

3.5 熔体泵

进口美国丹尼斯牌

3.6精准送料+喂料系统

定量精准喂料装置由减速机、联轴器、蛟龙、感应器等组成，二楼加料斗内置蛟龙，蛟龙通过联轴器链接减速机，减速机通过电机由主电器柜中设定连接感应器控制，加料斗连接管道至片材机喂料机内，管道内恒定约50-70cm物料，当物料少于额定数量时，主电器柜进料感应器感应至电机，减速机缓缓转动，蛟龙带有螺旋装置将物料送入管道内，达到额定数量后，感应器断电，电机停止转动，往复运转，确保管道物料恒定，属定量喂料。定量精准喂料装置采用德国进口系统，可准确控制物料在料筒中恒定量。

3.7 双螺杆75型螺纹元件

进口钢材，采用高耐磨碳化钨合金/HK合金/HKT合金螺纹元件（螺纹套、啮合块）

96/96SK 1套、72/72为 1套、56/56为1套、56/28（左）1套、45°/5/96为一套。